## Slide 1
基于 Flow Matching 的自动驾驶运动规划研究
项目申请报告
Flow Matching-Based Autonomous Driving Planning
with Advanced Interactive Behavior Modeling
参考论文: Flow Planner (NeurIPS 2025) | Tan et al.
2026年3月

## Slide 2
一、研究背景
🏭 行业需求
• 运动规划是自动驾驶的核心模块
• 需根据周围车辆行为生成安全轨迹
• 传统规则方法难以应对复杂城市交互
⚡ 现有方法瓶颈
• 扩散模型推理慢: 需 100+ 步迭代
• 交互建模粗糙: 缺乏精细的邻居感知
• 轨迹表达粗粒度: 直接生成完整轨迹
方法对比
回归式 (PlanTF, PLUTO) → 直接回归轨迹, 难以建模多模态分布
扩散式 (Diffusion Planner) → DDPM 去噪生成, 效果好但推理慢 (100+步)
流匹配式 (Flow Planner) ✅ → Flow Matching 直线路径, 仅需 4 步, SOTA 性能

## Slide 3
二、理论基础 — Flow Matching
核心公式 (CondOT 路径)
x_t = t · x₁ + (1-t) · x₀ 其中 x₀ ~ N(0,I) 噪声, x₁ = 真实轨迹, t ∈ [0,1]
速度场: v = dx_t/dt = x₁ - x₀ (CondOT 路径下为常数, 即"从噪声到数据的方向")
📚 训练过程
① 取真实轨迹 x₁
② 采样噪声 x₀ 和时间步 t
③ 插值: x_t = t·x₁ + (1-t)·x₀
④ 网络预测 x₁ (或速度场 v)
⑤ 计算 MSE Loss
🚀 推理过程
① 从纯噪声 x₀ 出发
② ODE solver 沿速度场积分
③ 仅需 4 步 (midpoint 方法)
④ 到达 t=1 → 生成轨迹 x₁
对比: Diffusion 需要 100+ 步!

## Slide 4
二、理论基础 — DiT & CFG
🔧 Diffusion Transformer (DiT)
对比原版 Transformer 的两个改进:
① AdaLN (自适应层归一化)
γ, β 由条件向量动态生成
(而非固定参数)
→ 不同时间步/条件 产生不同归一化
② Gate 门控机制
output = x + gate(cond) × sublayer(x)
→ 条件动态控制每层贡献量
→ 初始化 gate≈1, 接近恒等映射
🎯 Classifier-Free Guidance
训练时:
30% 概率掩码邻居信息 → cfg_flags=0
70% 概率保留完整信息 → cfg_flags=1
同一网络学会两种模式
推理时:
同时跑有条件+无条件
v = (1-w)·v_uncond + w·v_cond
w=1.8: 增强对邻居的避让/跟车
本质: 放大"看到邻居"带来的影响

## Slide 5
三、Flow Planner 架构与创新点
整体流程
场景数据 → Encoder(邻居/车道/路由) → 场景Tokens + 条件 → Decoder(DiT×4层) → ODE(4步) → 8秒轨迹
创新1: 细粒度轨迹Token化
• 80帧(8s)切分为7个Token
• 每个Token: 20帧(2s)
• 重叠10帧
• 推理时平均组装
创新2: 多模态Joint Attention
• 3种模态联合注意力
• 邻居37 + 车道70 + 轨迹7
• 投影到统一维度做attention
• 距离感知bias
创新3: Flow Matching + CFG
• 仅需4步推理(vs 100+步)
• CFG权重w=1.8
• 仅掩码最近10个邻居
• Midpoint ODE求解器

## Slide 6
四、性能表现 (NeurIPS 2025)
nuPlan 闭环测试 (Learning-based SOTA)
指标 | PlanTF | PLUTO | Diff.Planner | Flow Planner
Val14 NR | 84.72 | 88.89 | 89.87 | 90.43 ✅
Val14 R | 76.95 | 78.11 | 82.80 | 83.31 ✅
Test14-hard NR | 69.70 | 70.03 | 75.99 | 76.47 ✅
Test14-hard R | 61.61 | 59.74 | 69.22 | 70.42 ✅
InterPlan 基准
Diff. Planner: 52.90
Flow Planner: 61.82 ✅
提升 +16.9%
在复杂交互场景中
(超车、行人横穿等)
表现显著优于现有方法

## Slide 7
五、研究计划 (10个月)
第1-2月
基础搭建
数据预处理 + 基线复现 • nuPlan全量数据处理 • Val14 NR≥90
第3-4月
理论深化
Flow Matching前沿调研 • 不同ODE路径消融实验 • CFG多维度探索
第5-7月
模型改进
改进Encoder结构 • 自适应ODE步数策略 • 安全约束引入 • InterPlan验证
第8-9月
部署优化
模型轻量化(蒸馏/剪枝) • TensorRT推理加速 • 仿真环境集成测试
第10月
总结发表
论文撰写投稿 • 开源代码和权重 • 项目结题报告

## Slide 8
六、资源需求
💻 计算资源
• A100/A800 × 4-8卡: 模型训练 (5-10万/年)
• RTX 4090 × 1-2卡: 日常开发 (2-4万)
• SSD 4TB+: 数据存储 (约3000元)
• 32核 64GB CPU: 数据预处理 (约1万/年)
📊 数据资源
• nuPlan: 1500h驾驶, 4个城市 (主要)
• InterPlan: 挑战性交互场景 (测试)
• nuScenes: 1000场景 (可选泛化)
👥 人力资源
• 研究生/博士生 1-2人: 核心算法研究
• 指导教师 1人: 方向指导
• 工程支持 1人 (可选): 部署优化
🎯 预期成果
• 顶会论文 1-2篇 (NeurIPS/CVPR等)
• nuPlan Val14 NR ≥ 91
• InterPlan Overall ≥ 65
• 推理延迟 ≤ 50ms (满足20Hz)

## Slide 9
谢谢!
Thank You
核心优势总结
✅ Flow Matching 替代 Diffusion — 推理速度提升数十倍 (4步 vs 100+步)
✅ 多模态 Joint Attention — 增强车辆-车道-轨迹的交互建模
✅ CFG 引导机制 — 动态增强对周围环境的响应
✅ 细粒度轨迹 Token — 更精细的时间窗口建模