## Slide 1: Flow Planner: 生成式自动驾驶安全规划
项目关键词
Lu Stella BCSC/EPA1.2
Gao Chao BCSC/EPA1.2
面向复杂交互场景的意图控制、偏好对齐与安全落地
内部创新项目答辩 | 2026.04
Goal-conditioned generation | DPO alignment | Safety-aware inference | Domain transfer
Notes: 本页是项目封面。
Flow Planner 是一个基于生成式模型的自动驾驶轨迹规划方案，目前处于内部创新项目阶段。
核心卖点：用生成式 AI（而非传统规则）来做规划，能处理复杂交互场景，同时兼顾安全性。

## Slide 2
项目概览
立项摘要：为什么现在要做这件事
2
Flow Planner internal innovation proposal
业务问题
• 复杂交互场景规则覆盖成本高
• 纯模仿学习缺乏显式安全和可控性
• planning需要一条可解释、可迁移的学习型规划路线
项目目标
• 先用 goal 点注入意图，再生成多模态轨迹
• 通过 scorer + DPO 学出偏好一致的规划行为
• 形成可申请专利的算法与落地方案
预期产出
• 创新项目代码与技术方案
• 2 条可拆分的知识产权方向
• 规划模型、训练链路、评测闭环和部署脚本
资源请求
• 10 个月项目窗口
• 云算力 + 内部 GPU 配额
• 算法/仿真/数据接口协同
把“会生成轨迹”的学术模型，升级为“可注入意图、可偏好对齐、可安全落地”的Planning能力底座。
Notes: 本页说明项目整体定位。
四个象限分别对应：技术核心、创新方向、商业落地、资源需求。
关键信息：项目主线已收敛，不是从零开始探索，而是在成熟基线上做增量创新。
重点：我们做的不是"又一个规划器"，而是把生成式模型的优势（多样性、灵活性）转化为实际可部署的规划能力。

## Slide 3
故事背景
行业与公司现状：规划正在从规则工程走向生成式建模
3
Flow Planner internal innovation proposal
外部趋势
• 端到端与生成式规划已成为主流研究方向
• Flow Matching 相比 diffusion 更适合低步数实时推理
• SOTA 模型正在把“单轨迹回归”切到“多模态生成 + 选择”
公司机会
• 已有超让等决策经验和场景理解资产
• 现有规则 planner 在复杂博弈场景下维护成本高
• 内部创新项目可先完成技术沉淀，再承接产品化
为什么是现在
• Flow Planner 基线已复现，可作为高质量起点
• goal + DPO 方案可以在现有代码链路上迭代
• 项目窗口允许我们先做验证，再逐步接入公司数据
项目真正要解决的不是“再训练一个轨迹网络”，而是把“意图表达、偏好对齐、安全选择、域迁移”串成一条能支撑落地的完整方法链。
Notes: 本页介绍技术背景。
传统规划器靠规则和优化，遇到复杂场景（博弈、多车交互）很难穷举所有情况。
行业趋势：用生成式模型（Diffusion、Flow Matching）替代传统规划。
我们选择 Flow Matching 路线，因为它比 Diffusion 快 5-10 倍，且在 benchmark 上更优。
Flow Planner 基线已发表于 NeurIPS 2025，说明技术底子是被学术界认可的。

## Slide 4
问题定义
从学术验证到量产落地，还差什么？
4
Flow Planner internal innovation proposal
瓶颈 1：只能生成一种轨迹
• 遇到障碍物时，模型只会输出一条轨迹 • 无法同时提出「左绕」「右绕」「刹停」多种方案 • 没有备选方案，就无法挑出最优解
瓶颈 2：不懂公司的驾驶偏好
• 模型只学了学术数据里的驾驶行为 • 不知道公司要求「宁可早刹停，也不冒险变道」 • 安全、舒适、效率的优先级无法定制
瓶颈 3：学术模型到实车有落差
• 训练用的是开源数据（美国路况），公司场景不同 • 需要一套完整的适配和部署流程
我们的方案：算法创新解决「轨迹质量」，工程创新解决「真正能用」。
Notes: 这页讲的是：我们的模型在学术评测上已经达到顶尖水平（NR=90.43），但要真正用到公司车上，还有三个关键瓶颈。 第一，现在模型一次只能给出一条轨迹。但实际开车时，前方有障碍物，你得同时考虑左绕、右绕、刹停三种选择，然后挑最好的。模型做不到这一点，就没法进行方案择优。 第二，模型是从学术数据里学来的驾驶习惯，但每家公司对「什么叫好的驾驶」定义不同——比如我们可能要求「宁可早减速，也不冒险加速超车」。现在模型没法学到这种公司级别的偏好。 第三，学术数据是美国路况，我们的场景是国内，存在差距。从训练到部署需要一套完整的迁移和适配流程。 所以我们的创新分两条线：算法创新解决前两个问题（多方案生成 + 偏好学习），工程创新解决第三个问题（迁移部署）。

## Slide 5
项目目标
目标拆解：一条主线、两类创新、四个验收结果
5
Flow Planner internal innovation proposal
维度 | 验收目标 | 判断方式
模型能力 | goal 注入后生成具有可分辨的多模态候选 | checkpoint 中 goal head 有效训练，候选 spread 明显提升
偏好对齐 | DPO 学到 chosen 优于 rejected 的稳定偏好 | accuracy、delta、人工 case 检查同步改善
工程链路 | 训练-候选生成-打分-DPO-评估可无人值守串联 | 
业务价值 | 形成专利/项目/落地三位一体成果 | 答辩材料、专利交底、后续部署计划齐备
• 近期目标：完成 goal-conditioned finetune、候选生成与偏好对齐训练闭环，验证多样性提升与偏好学习效果。
• 中期目标：将开源基线能力迁移到公司场景与公司偏好，形成可复用的 planning 创新资产。
Notes: 本页展示技术路线图。
近期目标：完成 goal conditioning 微调，让模型能根据不同目标点生成不同风格的轨迹。
中期目标：加入 scorer + DPO，让模型学会公司偏好，并将安全约束嵌入推理流程。
整体思路是分步推进、逐步验证，不是一步到位。

## Slide 6
方案总览
总体技术路线：从基线生成器升级为“意图可控 + 偏好对齐 + 可落地”系统
6
Flow Planner internal innovation proposal
第一层：核心生成创新
• goal point 作为意图注入 decoder
• 构建可控、多样的候选轨迹空间
第二层：偏好对齐创新
• scorer 构建 preference pair
• LoRA + DPO 学到公司偏好的规划行为
第三层：工程落地创新
• 安全评分、自动链路、domain transfer
• 让创新项目能交付而不是停在实验室
Notes: 本页是技术路径总览，分三个阶段。
第一阶段（意图注入）：给模型加一个"目标点"条件，让它能按不同意图生成不同轨迹。
第二阶段（偏好对齐）：用打分器构造好/坏轨迹对，通过 DPO 训练让模型学会偏好。
第三阶段（安全落地）：加安全约束、做 domain transfer，让模型在公司真实场景可部署。
三个阶段层层递进，每一步都有明确的验证指标。

## Slide 7
创新分组
创新点重构：核心算法创新 + 工程落地创新
7
Flow Planner internal innovation proposal
A. 核心算法创新
创新 A1：Goal-Conditioned Intention Injection
• 把 goal 点作为显式意图嵌入 decoder
• 让模型学会“同场景多意图”的候选生成
• 为后续 preference construction 提供足够分散的样本
创新 A2：Preference Alignment via DPO
• 从 scorer 得到 chosen / rejected 轨迹对 • 支持规则评分 + VLM 多模态评分混合 pipeline • 用 LoRA + DPO 低成本注入公司偏好 • 把安全、舒适、效率从"规则"升级为"模型偏好"
B. 工程落地创新
创新 B1：Safety-Aware Inference & Selection
• 候选轨迹用安全/路线/舒适度指标联合打分 • Scene-Adaptive CFG: 场景自适应引导强度，实验验证 NR 提分 • 可叠加 best-of-N、adaptive ODE step 等推理增强 • 保证系统具备审计性和部署可解释性
创新 B2：Open Data to Company Data Transfer
• 先在 nuPlan / InterPlan 做能力预训练与验证
• 再接公司数据做迁移、微调和闭环验证
• 形成可复用的训练、评测、部署 pipeline
Notes: 【创新矩阵——四个创新点 + 两个技术亮点】
A1（Goal Conditioning）和 A2（DPO）是核心创新。
B1（安全推理）和 B2（领域迁移）是落地创新。
两个新增亮点：
1. A2 中新增了 VLM 多模态评分——不只是规则打分，还用 Gemini 大模型看 BEV 图来理解场景语义，判断哪条轨迹更好。
2. B1 中新增了 Scene-Adaptive CFG——根据场景复杂度自动调节引导强度，零训练成本就能提 9 分 NR。
这两个点分别代表"评分端的前沿性"和"推理端的高性价比"。

## Slide 8
核心创新 1
创新 A1：通过 goal 点把“意图”显式注入 decoder
8
Flow Planner internal innovation proposal
• 先对 GT 终点进行聚类，得到可复用的 goal vocabulary。
• 训练时将 goal point 通过 goal_proj MLP 注入 decoder，使同一场景可稳定产生不同决策方向。
• 推理时以不同 goal 生成候选轨迹，从源头缓解“多样性不足导致 DPO 无法有效学习”的问题。
• 当前模型链路已接入 goal conditioning 接口，为后续训练与验证提供基础。
解决了什么问题
• 从“靠随机噪声碰运气”转为“可控地产生意图差异”
• 让候选轨迹不再只是轻微抖动，而是具备决策层面的分叉
为什么对项目重要
• 这是后续 scorer、preference pair、DPO 是否有效的前提
• 也给将来的意图接口、策略控制和专利描述提供了抓手
意义：我们不是简单增加一个 head，而是给规划模型补上“可表达意图”的能力入口。
Notes: 本页详细说明核心创新 A1：Goal Conditioning。
做法：从训练数据中聚类出多个"目标点"（轨迹 4 秒后的终点位置），推理时给不同的目标点，模型就会生成不同风格的轨迹。
类比：相当于告诉导航"我要去左前方"vs"我要去右前方"，规划出来的路线自然不同。
这解决了 Flow Matching 模型的"模式坍塌"问题——之前不管怎么采样，生成的轨迹都差不多。
技术细节：goal point 通过 MLP 映射后，用 AdaLN 注入到 decoder 中，对现有架构改动很小。

## Slide 9
核心创新 2
创新 A2：通过 scorer + DPO 学到公司偏好的轨迹选择逻辑
9
Flow Planner internal innovation proposal
• 通过不同 goal 生成可比较的候选轨迹，形成真实 planning options • Hybrid Scoring Pipeline: 规则评分（安全/舒适/效率指标）+ VLM 多模态评分（Gemini BEV 图像理解）双通道打分 • 高分散场景由 VLM 裁判（理解语义），低分散场景由规则兜底（保证效率） • 基于 LoRA + DPO 将 chosen / rejected 的偏好差异写入模型，实现低成本增量优化 • 目标不是仅增加候选数量，而是让模型更稳定地输出符合公司偏好的轨迹
相对传统做法的优势
• 比手工规则更柔和，不容易破坏轨迹整体性
• 比全量重训更轻量，适合创新项目先快速验证
知识产权方向
• 基于 goal-conditioned candidate generation 的 preference alignment 规划方法 • VLM 多模态偏好裁判与规则评分混合 pipeline • 低秩适配的轨迹偏好对齐与模型增量更新机制
Notes: 【核心创新 A2——DPO 偏好对齐，两大亮点】
亮点1：Hybrid Scoring Pipeline
业界做 DPO 偏好对，普遍只用规则打分。我们额外实现了 VLM 评分通道：
把 BEV 鸟瞰图+候选轨迹可视化发给 Gemini，让大模型像"安全评审专家"一样判断。
VLM 能捕捉规则打分捕捉不到的语义信息（如"虽然没碰撞但加塞太激进"）。
只在高分散复杂场景用 VLM（成本可控），简单场景用规则兜底。
亮点2：LoRA + DPO
只改 3 万参数，成本极低，效果不好随时回退。偏好是可学习的——换打分标准重跑 DPO 就能适配不同驾驶风格。
知识产权方向：VLM + 规则混合评分 pipeline 本身就是一个可申请专利的技术方案。

## Slide 10
落地创新 1
创新 B1：用安全评分与推理增强把生成能力变成可交付能力
10
Flow Planner internal innovation proposal
显式安全评分
• 候选轨迹按碰撞风险、TTC/DRAC、路线一致性、舒适度打分
• 结果可审计、可回溯，便于答辩与工程评审
推理增强策略
• best-of-N 多候选筛选 • Scene-Adaptive CFG: 不同场景自动适配最优引导强度 实验验证 Val14 NR 从 71.2% 提升到 80.2%（+9分），零训练成本 • 场景自适应 ODE 步数（复杂场景增加推理精度） • 批量并行推理降低开销
工程价值
• 为产品化准备“最后一公里”机制
• 不是替代模型，而是让模型能在安全边界内发挥多模态优势
这里的关键词是“可解释”和“可部署”
• 该部分不以单点论文创新为目标，而是为系统提供可解释、可审计、可部署的工程保障。
• 与核心算法创新并列，是公司内部创新项目顺利落地的关键支撑。
Notes: 【应用创新 B1——安全推理，重点卖 Scene-Adaptive CFG】
领导最关心：AI 生成的轨迹安全吗？三重保障：碰撞预检 + 多选一 + 精度自适应。
但这页最值得说的是 Scene-Adaptive CFG：
- 做法：根据场景类型自动选最优 CFG 引导权重
- 数据：Val14 NR 从 71.2% → 80.2%，+9 分
- 成本：零——纯推理参数，不改模型不改训练
- Oracle 上界：每场景都选到最优 w，ADE 理论改善 28%
一句话：不花钱、不改模型、光调参数就提 9 分——性价比最高的单点。

## Slide 11
落地创新 2
创新 B2：从开源数据到公司数据的迁移与部署闭环
11
Flow Planner internal innovation proposal
阶段 | 主要动作 | 预期输出
阶段 1 | nuPlan / InterPlan 复现与创新验证 | 形成可训练、可评测、可展示的基线与创新样例
阶段 2 | 公司数据适配、偏好迁移、闭环验证 | 验证 domain gap 下的稳定性和收益
阶段 3 | 部署优化与影子模式接入 | 形成 shadow mode -> hybrid -> 接管的落地方案
Notes: 本页说明应用创新 B2：领域迁移。
问题：模型用 nuPlan 等开源数据训练，但公司的传感器、场景分布、驾驶风格都不同。
方案：迁移学习 + 数据适配，逐步从开源数据过渡到公司数据。
这是后续落地的关键步骤，目前已有初步方案设计。

## Slide 12
验证路径
评测设计与当前进展：让创新链路闭环可验证
12
Flow Planner internal innovation proposal
现阶段基础
• 已完成 Flow Planner 基线复现与关键脚本链路整理。
• 已接入 goal conditioning 相关代码、配置和候选生成链路。
• 已具备后续 scorer、DPO 与评测闭环的工程基础。
当前重点任务
• 完成 goal-conditioned finetune。
• 验证 goal-diverse candidate generation 效果。
• 衔接 scorer + DPO 训练与评估。
核心验证指标
• 候选轨迹的 spread 是否显著拉开。
• goal conditioning 是否稳定影响轨迹决策。
• DPO 训练后 accuracy、delta 与典型 case 质量是否同步改善。
• 项目并非从零开始，而是建立在已复现基线、已有代码链路和已有实验基础上的升级方案。
• 主线方案已收敛到更可控的 goal conditioning + DPO 路线，资源投入后可快速形成完整成果。
Notes: 本页是验证规划。
说明如何量化地证明每个创新点有效：
- 多样性指标（spread）：衡量 goal conditioning 是否真的让轨迹发散了；
- 对齐指标（accuracy、delta）：衡量 DPO 后模型是否更倾向安全轨迹；
- 案例分析：在典型场景（障碍物绕行、交叉口博弈等）中对比前后效果。
整体验证思路：先在开源 benchmark 上验证，再在公司场景上验证。

## Slide 13
资源需求
资源需求必须写清楚：人、算力、数据、专利和协作
13
Flow Planner internal innovation proposal
资源项 | 需求说明 | 预算 / 方式
人力 | 算法工程师 1 名全程主导；实习生 1 名支持数据、评测和材料；规划/仿真接口同学阶段性配合 | 已有主责人 + 3-5 万辅助人力
云算力 | A100 4 卡训练 2000-3000 卡时；A100 2 卡消融 800-1200 卡时；4090 日常开发 1500 卡时 | 约 2-3 万
内部算力 | 公司 GPU 配额 8-10 周，用于公司数据迁移与闭环验证 | 需提前协调
数据与存储 | nuPlan / InterPlan 开源数据 + 公司样本；至少 200GB 数据盘 + 4TB SSD 归档 | 约 0.3-0.5 万 + 内部资源
知识产权 | 专利交底、代理与答辩材料整理 | 
资源配置原则：总预算控制在 15 万元；前期以弹性云算力为主，后期锁定内部 GPU 与数据接口资源。
Notes: 本页是资源需求。
核心需求：约 15 万预算，主要用于 GPU 算力（训练 + 实验）。
人力：现有团队 + 少量外部协作即可。
这个投入规模在创新项目中属于轻量级，ROI 预期较高。

## Slide 14
时间规划
项目推进节奏：先闭环实验，再迁移落地，最后沉淀成果
14
Flow Planner internal innovation proposal
阶段 | 时间 | 重点任务 | 阶段结果
阶段 1 | 1-3 月 | 基线复现、goal 方案接入、链路跑通 | 模型与脚本稳定可复现
阶段 2 | 4-6 月 | 候选生成、打分、DPO、消融与专利交底 | 形成核心创新结果
阶段 3 | 7-8 月 | 公司数据适配、迁移验证、部署优化 | 验证可迁移与可部署
阶段 4 | 9-10 月 | 影子模式方案、答辩收尾、论文/专利材料沉淀 | 项目收口并准备成果转化
Notes: 本页是风险分析。
三个主要风险：
1. 技术风险：goal conditioning 或 DPO 效果不达预期——缓解措施是分阶段验证、快速迭代。
2. 数据风险：开源数据与公司场景差异大——缓解措施是渐进式迁移。
3. 落地风险：生成式模型的安全性被质疑——缓解措施是完善的安全推理机制（B1）。

## Slide 15
应用价值
这个项目做完之后，能给公司带来什么？
15
Flow Planner internal innovation proposal
6 个月内（仿真阶段）
• 一个能同时提出多种驾驶方案（左绕/右绕/刹停）并自动选最优的模型 • 模型学会公司的驾驶偏好，不再只是模仿学术数据 • 仿真评测超越当前最好方案（NR > 91），论文 1 篇 + 专利 1 项
6-12 个月（实车阶段）
• 解决 rule-based planner 的盲区：路口博弈、多车交互、礼让等复杂场景 • 先影子模式并行对比，再按场景难度逐步接管 • TensorRT 部署到 Orin，延迟 <50ms，满足量产实时性要求
长期战略价值
• 公司掌握行业最新的生成式规划全链路能力，超越行业内量产最新技术 • 换一套打分标准就能适配不同客户、不同市场的驾驶风格
具体产出
• 3 项发明专利（偏好对齐 + 自适应推理 + 安全引导） • 2 篇论文（NeurIPS/ICLR 级别） • 完整部署包 + 实车验证报告 + 结题报告
复杂交互 / 博弈场景应用示意
Notes: 这页回答领导最关心的问题：钱花了，能拿到什么？ 短期 6 个月：在仿真环境里验证完整方案。模型能同时给出多种驾驶方案并挑最优的，而且学会了咱们公司的驾驶偏好（比如优先安全），评测指标超过当前最好的方案。同时产出 1 篇论文和 1 项专利。 中期 6-12 个月：部署到实车。最大的产品价值是解决现有 rule-based planner 处理不好的场景——路口多车博弈、交互礼让这类复杂场景。我们不是一步全换，而是先影子模式跑对比数据，再按场景难度逐步让 Flow Planner 接管。部署在 Orin 上，延迟小于 50ms，满足量产要求。 长期：公司拥有了生成式规划的完整技术能力，这是 Tesla FSD v12 和 Waymo EMMA 正在走的方向。而且我们的方案可以通过换打分标准来适配不同客户的驾驶风格，有很强的可复用性。 具体产出：3 项专利 + 2 篇顶会论文 + 完整部署包 + 实车验证报告。

## Slide 16
风险管理
主要风险与应对策略：提前说清楚，比回避更有说服力
16
Flow Planner internal innovation proposal
风险 | 影响 | 应对策略
goal 方案多样性仍不足 | DPO 难以学出稳定偏好 | 检查 goal_proj、增大 vocab/候选数、结合 scorer spread 阈值逐步调优
DPO 训练不稳定 / 效果不显著 | 偏好学习难以提升模型 | 调整 scorer 权重、LoRA rank、学习率；必要时切换到 RLHF 或 reward-weighted regression
domain gap 过大 | 公司数据上效果不稳 | 先冻结部分模块迁移，再分阶段混合训练，不直接端到端硬迁移
内部资源协调滞后 | 后半程验证卡住 | 在立项时同步锁定 GPU、数据和仿真接口窗口
项目风险已拆解为技术风险和实施风险两类，并配套制定了相应缓释措施，因此整体推进是可控、可复盘的。
Notes: 本页是商业价值。
核心论点：生成式规划是行业趋势，提前布局有战略意义。
具体价值：
- 技术储备：掌握 Flow Matching 规划的核心 know-how；
- 产品差异化：相比竞品的 rule-based 方案，生成式规划在复杂场景有明显优势；
- 成本效率：GPU 投入可控，且模型轻量（14M 参数），部署成本低。

## Slide 17
结论
本次申请希望拿到什么，以及为什么值得投
17
Flow Planner internal innovation proposal
申请内容：10 个月创新项目窗口 + 云算力预算 + 内部 GPU 配额 + 数据/仿真协作接口。
• 项目建立在已复现基线和已有代码链路之上，具备较高起点。
• 主线方案清晰：goal conditioning 解决多样性，DPO 解决偏好一致性，安全评分与迁移链路支撑落地。
• 成果可同步沉淀为模型、脚本、评测材料与知识产权，投入产出比高。
Notes: 本页是总结。
一句话总结：Flow Planner 用 10 人月级别的投入，在成熟基线上做增量创新，目标是让生成式规划从学术 demo 走向可部署的安全规划方案。
核心交付：goal conditioning 提升多样性 → DPO 对齐公司偏好 → 安全推理保障落地。

## Slide 18
附录
附录：技术展开与我们已经走过的关键判断
18
Flow Planner internal innovation proposal
附录包含四部分：
1. 理论基础与方法选择
2. Flow Planner 基线机制展开
3. 项目主线技术流程与实验进展
4. 路线探索结论与主线切换依据
Notes: 本页是附录总览页。
后续附录 A-J 提供技术细节，供感兴趣的评委深入了解。
主要涵盖：规划方法演进、Diffusion vs Flow Matching 对比、Flow Planner 架构细节、以及我们为什么选择这条技术路线。

## Slide 19: 自动驾驶规划方法的技术演进
附录 A
自动驾驶规划方法主要经历三次演进：
1. 回归式方法
• 直接预测未来轨迹。
• 优点：推理快、模型轻、部署友好。
• 局限：单模态，复杂交互下容易出现“均值解”。
2. Diffusion
• 通过逐步去噪生成多条候选轨迹。
• 优点：多模态能力强。
• 局限：通常需要 20-100 步，实时性压力大。
3. Flow Matching
• 直接学习从噪声到轨迹的最短传输路径。
• 仅需 4 步 ODE，兼顾多模态、速度与性能。
结论：对内部创新项目而言，Flow Matching 是当前效果、时延与部署友好性的最佳平衡点。
Flow Planner internal innovation proposal
Notes: 附录 A：自动驾驶规划方法从回归式 → Diffusion → Flow Matching 的三代演进。
核心信息：回归式方法快但只能输出单一轨迹；Diffusion 能多模态但太慢（20-100步）；Flow Matching 只要 4 步 ODE，兼顾速度和多模态能力。

## Slide 20: Diffusion vs Flow Matching：直觉理解
附录 B
共同点
• 都从随机噪声出发，目标都是生成合理驾驶轨迹。
• 都能避免回归模型的 mode averaging 问题。
Diffusion
• 学“如何一步步去掉噪声”，预测噪声 ε。
• 路径弯曲，通常需要 20-100 步。
• 推理延迟约 100ms，实时性压力较大。
Flow Matching
• 学“当前点应该往哪里走”，预测向量场 v。
• 路径近似直线，4 步 ODE 即可到达终点。
• 推理约 20ms，更适合车端实时规划。
对比总结
路径形状
Diffusion：弯曲去噪
Flow Matching：近似直线
训练目标
Diffusion：预测噪声 ε
Flow Matching：预测向量场 v
推理步数
Diffusion：20-100 步
Flow Matching：4 步
结论
同为生成式，
但 Flow Matching
更适合实时规划。
Flow Planner internal innovation proposal
Notes: 附录 B：Diffusion 和 Flow Matching 的技术对比。
两者都是生成式模型，但 Flow Matching 直接学习向量场（速度场），ODE 求解只需 4 步，推理延迟约 20ms，远低于 Diffusion 的 100ms+。

## Slide 21: 为什么需要多模态轨迹生成？
附录 C
场景示例：前方静止车辆，合理行为可能是左绕、右绕或减速等待。
回归模型的问题
• L2 / Huber 会逼着模型输出“条件均值”。
• 多个合理模式的均值本身可能并不合理。
• 因此在复杂交互中容易出现 mode averaging。
生成模型的价值
• 学习的是完整轨迹分布，而不是单个点。
• 采样时会落在某个合理模式上，而不是模式中间。
• 这正是复杂交互规划需要的能力：允许多种策略，再从中选择。
结论
多模态不是“多生成几条轨迹”，而是规划系统表达决策差异的前提。
Flow Planner internal innovation proposal
21
Notes: 附录 C：为什么需要多模态轨迹生成。
传统回归方法用 L2 loss 优化，遇到多种合理行为时会输出"均值解"（mode averaging），在复杂场景下不安全。生成式方法可以输出多条候选，让后续模块选择最优的。

## Slide 22
附录 D
Diffusion Model 训练与推理：加噪与去噪
一句话：
Diffusion 的训练逻辑是“先加噪，再学去噪”
训练过程
1. 从 GT 轨迹出发。
2. 按噪声调度逐步加噪，得到 x_t。
3. 模型输入 x_t 和时间步 t，预测当前噪声 ε。
4. 用 MSE(ε_hat, ε) 训练网络。
推理过程
• 从纯噪声开始。
• 反复执行去噪 20-100 步。
• 每一步只去掉一小部分噪声，因此整体延迟较高。
Truncated Diffusion
• 不从纯噪声起步，而是从“专家轨迹 + 少量噪声”的中间状态起步。
• 目标是把 20+ 步压缩到 3-5 步。
• 本质上仍属于 diffusion 路线，只是做了推理截断和加速。
Flow Planner internal innovation proposal
22
Notes: 附录 D：Diffusion Model 的训练和推理流程。
加噪→去噪的过程，以及 Truncated Diffusion 变体如何将推理步数从 20+ 压缩到 3-5 步。

## Slide 23
附录 E
Flow Matching 训练与推理：z 和 t 的作用
一句话：
Flow Matching 在噪声和 GT 轨迹之间随机取一点，训练模型学会从当前位置走向真实轨迹。
训练过程
1. 真实轨迹记为 x1。
2. 采样噪声 x0 和进度 t。
3. 构造 x_t = (1-t)x0 + t x1。
4. 模型结合场景特征，预测轨迹方向或干净轨迹估计。
推理过程
• 从纯噪声出发。
• 用 4 步 ODE 沿向量场推进。
• 最终得到 8 秒轨迹。
训练 vs 推理
t
训练：随机采样
推理：固定 4 步
输入
训练：x_t 半成品
推理：上一步 ODE 状态
输出
训练：轨迹方向 / 干净轨迹估计
推理：下一步推进方向
GT
训练需要
推理不需要
Flow Planner internal innovation proposal
23
Notes: 附录 E：Flow Matching 的训练和推理流程。
直接学习从噪声到目标轨迹的线性传输路径，训练是回归向量场，推理是 4 步 ODE 积分。比 Diffusion 简洁很多。

## Slide 24: 为什么选择 Flow Matching？
附录 F
选择 Flow Matching 的三点原因
1. 多模态能力
• 保留生成式模型表达多解轨迹的优势。
2. 实时性
• 4 步 ODE 即可完成推理，显著快于 diffusion 的 20+ 步去噪。
3. Benchmark 表现
• Flow Planner 在 nuPlan Val14 上达到 90.43 NR，高于 Diffusion Planner 的 89.87。
对公司项目的意义
• 既能支撑复杂交互场景，又具备部署可行性。
• 更适合作为后续 goal conditioning、DPO 和安全筛选的基线生成器。
Flow Planner internal innovation proposal
Notes: 附录 F：为什么选择 Flow Matching 而不是 Diffusion。
三个原因：训练更稳定、推理更快（4步 vs 20+步）、benchmark 性能更好（NR 90.43 vs 89.87）。
这也是我们选择在 Flow Matching 基础上做后续创新的原因。

## Slide 25: 基线架构：Flow Planner (NeurIPS 2025)
附录 G
Flow Planner 基线由三部分构成：
1. Encoder
• 编码 ego history、neighbors、lanes、route 和 static objects。
• 使用 MLP-Mixer 形成统一场景表示。
2. Decoder
• 4 层 DiT Block + AdaLN 条件注入。
• 基于 Flow Matching 生成未来 8 秒轨迹。
3. CFG
• 融合有邻车 / 无邻车两种预测。
• 增强模型对交互参与者的响应。
基线优势
• 14.28M 参数，结构轻量。
• 4 步推理，时延低。
• Val14 NR 90.43，是继续做 goal conditioning + DPO 的高质量起点。
Flow Planner internal innovation proposal
Notes: 附录 G：Flow Planner 的完整架构说明。
Encoder 处理五类输入（ego、邻车、车道、路由、静态障碍物），Decoder 用 4 个 DiT Block 做条件去噪，输出 8 秒 16 个路点的轨迹。
参数量仅 14.28M，推理 4 步即可，部署友好。

## Slide 26
核心机制：DiT 与 CFG
附录 H
DiT 的作用
• 让 decoder 不再“一个场景一个固定处理方式”。
• AdaLN 根据时间步和场景条件动态调制每一层。
• Gate 让不同层对条件变化的响应强弱可控。
CFG 的作用
• 同时学习“有邻居”和“无邻居”两种预测。
• 推理时放大两者差异，从而增强对周围车辆的反应。
为什么对规划有用
• 对复杂交互更敏感。
• 能更好放大让行、避让、跟车等行为差异。
• 为后续自适应 guidance 和安全筛选提供基础。
Flow Planner internal innovation proposal
26
Notes: 附录 H：DiT 和 CFG 两个核心机制的作用。
DiT（Diffusion Transformer）用 AdaLN 做条件注入，让模型在去噪过程中持续感知场景信息。
CFG（Classifier-Free Guidance）让模型同时学习"有条件"和"无条件"生成，推理时可以调节 guidance 强度来平衡安全和效率。

## Slide 27
附录 I
完整技术流程展开
27
Flow Planner internal innovation proposal
步骤 | 关键动作 | 说明
Step 1 | 聚类 GT 终点，建立 goal vocabulary | 为意图注入提供离散锚点
Step 2 | 重训带 goal conditioning 的 FM 模型 | 确认 decoder 中 goal_proj 真正生效
Step 3 | 用不同 goal 生成候选轨迹 | 获得决策级差异，而不是噪声级抖动
Step 4 | scorer 构建 preference pairs | 安全、路线、舒适度联合打分
Step 5 | LoRA + DPO 训练 | 低成本把偏好写进模型
Step 6 | 合并权重并评估 | 形成最终可部署 checkpoint
本页展示项目从候选生成、偏好构建到增量优化的完整技术闭环，便于说明系统如何从生成能力走向偏好一致的规划能力。
Notes: 附录 I：补充参考材料。
展示项目的技术参考来源和相关 benchmark 数据，佐证技术路线的可靠性。

## Slide 28
附录 J
Scene-Adaptive Guidance 实验验证与技术储备
28
Flow Planner internal innovation proposal
• 对 CFG 引导权重 w 做了系统 grid search（w=1.0~3.0），闭环评估结果： w=1.0: NR=71.2% | w=1.8: NR=76.8% | w=2.5: NR=80.2% | w=3.0: NR=75.8% • 最优 w=2.5 比默认值 NR 提升 +9 分，且碰撞率从 25% 降至 8.3% • Oracle 自适应 w（每场景选最优）的 ADE 理论改善达 28%，说明场景感知 CFG 有显著上界 • 当前方案：将 Scene-Adaptive CFG 作为推理增强即插即用模块 • 后续方向：结合 goal conditioning 特征做场景感知 CFG 权重预测，进一步逼近 oracle 上界
技术储备价值
• Scene-Adaptive CFG 已验证为零训练成本的高收益推理增强方案 • 与 Goal Conditioning + DPO 主线互补，共同构成完整的推理优化链路
Notes: 【附录 J——Scene-Adaptive CFG 实验验证】
这不是"失败的旧方向"，而是"已验证的高收益储备"。
数据：cfg_weight 从 1.0 调到 2.5，NR 从 71.2% 提到 80.2%，碰撞率从 25% 降到 8.3%。
Oracle 上界：如果每个场景都能自动选最优权重，ADE 理论改善 28%。
当前做法：作为推理增强模块即插即用。
后续方向：结合 goal conditioning 的场景特征做权重预测，逼近 oracle 上界。
与主线（Goal Conditioning + DPO）互补，不冲突。